ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прежде,чем начать пользоваться Smart, внимательно прочтите данную инструкцию. Неправильная эксплуатация может к травмам и поломке гироскутера.

- Аккуратно достаньте Smart из коробки и включите его с помощью кнопки, расположенной на задней части гироскутера рядом с разъемом  для подключения зарядного устройства:

- На корпусе SMART в центре расположен квадратный дисплей, который отражает индикатор батареи.  Индикатор батареи: зелёный сигнал означает, что батарея полностью заряжена.  Красный сигнал означает, что заряд батарей около 20%. При красном  мигающем сигнале индикатора  и звуковом сигнале  необходимо подзарядить:

В некоторых  моделях гироскутеров нет оповещающих  звуковых сигналов батареи.

- На корпусе рядом с индикатором батареи расположен  индикатор движения/ блокировки (AS),  загорается зеленым во время движения, что означает переход системы в режим движения. В случае, если система обнаружит какую-либо ошибку, индикатор будет мигать красным.  В  этом случае следует обратиться к продавцу. Также индикатор движения может гореть красным при блокировке гироскутера (в некоторых моделях есть  функция « блокировка » на брелке). В этом случае необходимо снять блокировку, нажав на кнопку « разблокировка» на брелке.

- SMART  использует гироскоп и датчик ускорения для удержания баланса.

Наклонение вперёд или назад приведёт к движению вперёд и назад соответственно.

Для поворота необходимо наклониться влево или вправо. Встроенная система стабилизации наклона, так или иначе, будет удерживать SMART от падения.

После того, как вы встали на аппарат обеими ногами и установили баланс тела, следуя вашим движениям, аппарат будет двигаться точно так же.

- Для поворота налево – нажмите на педаль правой ногой, наклоняя педаль вперед.

- Для поворота направо – нажмите на левую педаль.

- Чтобы поехать вперед – нажмите на обе педали одновременно, наклоняя их вперед.

- Чтобы остановиться – нажмите на обе педали одновременно, отклоняя их слегка назад.

Рекомендация 1.  Датчики гироскопа очень чувствительны к нажатию.  Когда Вы встаете на гироскутер, поставив одну ногу на педаль и перенеся вес тела на нее,  постарайтесь очень  быстро ставить вторую ногу на вторую педаль. Также быстро убирать вторую ногу с педали, когда встаете с  гироскутера.

Рекомендация 2.  Ставьте ноги параллельно и ближе в краям педалей (ближе к колесам), т. к. датчики расположены именно  там ( по 2 датчика на каждой части гироскутера). Если этого не делать, один из датчиков может не сработать и можно упасть.

- Гироскутер SMART может двигаться со скоростью до 15км/час.  Зависит от веса пользователя, температуры, способа езды и поверхности дороги. При превышении максимально допустимой скорости раздастся соответствующий сигнал и SMART автоматически наклонит водителя назад так, что скорость вернётся в пределы допустимой нормы.

- SMART имеет брелок, который даёт доступ к выключению и включению ( не всегда) гироскутера, а так же дает возможность для блокировки/ разблокировки устройства ( не во всех моделях есть функция блокировки). Чтобы выключить Smart достаточно нажать на кнопку «выкл» на брелке или дождаться 5-7 мин и он выключится автоматически.